## Slide 1: Дисциплина «Электротехника и электроснабжение»
Невзорова Алла Брониславовна
доктор технических наук, профессор
Гомель 2019
Белорусский государственный университет транспорта
Кафедра «Электротехника»

## Slide 3: Инженерные системы здания

## Slide 4: Что будем изучать
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## Slide 5: ТКП – технический кодекс установившейся практики
ТКП 181-2009
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
ТКП 45-4.04-326-2018
Системы электрооборудования жилых и общественных зданий. Строительные нормы проектирования 01.01.2019
ТКП 45-4.04-327-2018 Системы связи диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Строительные нормы проектирования 01.04.2019

## Slide 6: 1. Теоретические основы электротехники

## Slide 7: Что изучает электротехника

## Slide 8: Электротехника
техническая дисциплина, которая занимается анализом и практическим использованием для нужд промышленного производства и быта всех физических явлений, связанных с электрическими и магнитными полями. Область практического применения электротехники имеет четыре связанные друг с другом направления :
1. Получение электрической энергии.
2. Передача энергии на расстояние.
3. Преобразование электромагнитной энергии.
4. Использование электроэнергии.

## Slide 9: Области электротехники
имеют общую физическую основу, но направлены на решение различных технических задач.
1 –
силовая электротехника
производство, передача и преобразование эл энергии в другие виды. Изучает электрические и магнитные явления и их использование в практических целях.
2 – информационная электротехника
направлена на использование электрических явлений для передачи и обработки информации (промышленная электроника).

## Slide 10: Предмет изучения электротехники в рамках специальности ПГС
Электрическая цепь и электробезопасность.
Электропривод, электрооборудование и его виды.
Электроснабжение зданий, сооружений и строительной площадки

## Slide 12: Основные понятия

## Slide 13: Закон Ома:
сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению.
Т.е., чем выше напряжение, поданное на сопротивление, электродвигатель, конденсатор или катушку (при соблюдении других условий неизменными), тем выше ток, протекающий по цепи. И наоборот, чем выше сопротивление, тем ниже ток.

## Slide 14: Закон Ома для участка цепи

## Slide 15: Закон Джоуля — Ленца.
С помощью этого закона можно определить количество тепла, выделившегося на нагревателе, кабеле, мощность электродвигателя или другие виды работ, выполненных электрическим током.
С помощью этого закона определяется фактическая мощность электродвигателей, а также на основе этого закона работает электросчётчик, по которому мы платим за потреблённую электроэнергию.

## Slide 16: Закон Джоуля — Ленца
С помощью этого закона можно определить количество тепла, выделившегося на нагревателе, кабеле, мощность электродвигателя или другие виды работ, выполненных электрическим током.
С помощью этого закона определяется фактическая мощность электродвигателей, а также на основе этого закона работает электросчётчик, по которому мы платим за потреблённую электроэнергию.

## Slide 18: Электрическая цепь
Совокупность устройств, предназначенных для прохождения электрического тока (источник, приёмник, соед. провода, измерительная, пускорегулирующая и защитная аппаратура)
Электрическая схема – графическое изображение эл. цепи, показывающая порядок и характер соединения

## Slide 19: Топология цепи
Электрическая цепь характеризуется совокупностью элементов, из которых она состоит, и способом их соединения. Соединение элементов электрической цепи наглядно отображается ее схемой.
две электрические схемы (рис. 1, 2)
Ветвью называется участок цепи, обтекаемый одним и тем же током.
Узел – место соединения трех и более ветвей.

## Slide 20: Электрическая цепь
Электрическая цепь состоит из отдельных частей (объектов), выполняющих определенные функции и называемых элементами цепи.
Основными элементами цепи являются источники и приемники электрической энергии (сигналов).
Электротехнические устройства, производящие электрическую энергию, называются генераторами или источниками электрической энергии, а устройства, потребляющие ее – приемниками (потребителями) электрической энергии.

## Slide 21: Первый закон Кирхгофа
С его помощью рассчитываются кабели и автоматы защиты при расчёте схем электроснабжения.
СУММА ТОКОВ, ПРИХОДЯЩИХ В ЛЮБОЙ УЗЕЛ РАВНА СУММЕ ТОКОВ, УХОДЯЩИХ ИЗ ЭТОГО УЗЛА.
На практике приходит один кабель из источника питания, а уходит один или несколько.

## Slide 23: Второй закон Кирхгофа
Применяется при подключении нескольких нагрузок последовательно или нагрузки и длинного кабеля.
Также применим при подключении не от стационарного источника питания, а от аккумулятора.

## Slide 24: Второй закон Кирхгофа

## Slide 26: Элементы цепи
У каждого элемента цепи можно выделить определенное число зажимов (полюсов), с помощью которых он соединяется с другими элементами.
Различают двух –и многополюсные элементы. Двухполюсники имеют два зажима. К ним относятся источники энергии (за исключением управляемых и многофазных), резисторы, катушки индуктивности, конденсаторы.

## Slide 27: Активные и пассивные элементы цепи
Активным называется элемент, содержащий в своей структуре источник электрической энергии.
К пассивным относятся элементы, в которых рассеивается (резисторы) или накапливается (катушка индуктивности и конденсаторы) энергия

## Slide 28: Основные характеристики элементов цепи
К относятся их вольт-амперные, вебер-амперные и кулон-вольтные характеристики, описываемые дифференциальными или (и) алгебраическими уравнениями.
Если элементы описываются линейными дифференциальными или алгебраическими уравнениями, то они называются линейными, в противном случае они относятся к классу нелинейных.

## Slide 29: Пассивные элементы
Если параметры элемента не являются функциями пространственных координат, определяющих его геометрические размеры, то он называется элементом с сосредоточенными параметрами.
Если элемент описывается уравнениями, в которые входят пространственные переменные, то он относится к классу элементов с распределенными параметрами.
Классическим примером последних является линия передачи электроэнергии (длинная линия).
Цепи, содержащие только линейные элементы, называются линейными. Наличие в схеме хотя бы одного нелинейного элемента относит ее к классу нелинейных.
Рассмотрим пассивные элементы цепи, их основные характеристики и параметры.

## Slide 30: Резистивный элемент (резистор)

## Slide 37: Самоиндукция

## Slide 39: 3. Емкостный элемент (конденсатор)

## Slide 40: Конденсатор –
это пассивный элемент, характеризующийся ЕМКОСТЬЮ. Для расчета последней необходимо рассчитать электрическое поле в конденсаторе. Емкость определяется отношением заряда q на обкладках конденсатора к напряжению u между ними

## Slide 43: Отличие реактивного от активного сопротивления
Внутри активного сопротивления энергия не накапливается.
Энергия, потребляемая активным сопротивлением из сети, передается окружающей среде (в виде тепла, подъема груза, увеличение скорости чего-либо, света, химической и других видов энергии) и обратно в сеть не возвращается. Реактивное сопротивление накапливает энергию внутри себя в течении четверти периода синусоиды, а затем в следующую четверть периода отдает запасенную энергию обратно в сеть. А в окружающую среду с реактивного сопротивления энергия не передается. Емкостное сопротивление (конденсатор) накапливает энергию в виде электрического поля между обкладками. Индуктивное сопротивление (дроссель) накапливает энергию в виде магнитного поля внутри обмотки.
На активном выделяется энергия. Реактивное действует как затвор

## Slide 45: Схемы замещения источников электрической энергии
Схема электрической цепи, которую составляют для расчета режима работы цепи, называют схемой замещения.
Представление любой электрической цепи схемой замещения позволяет анализировать состояние и режим как всей цепи, так и ее частей.
Основными схемными элементами, используемыми для построения модели электрической цепи, являются: резистивный, индуктивный и емкостный. Эти элементы относятся к пассивным схемным элементам.
К активным элементам относятся источники энергии.

## Slide 50: Управляемые источники напряжения и тока
Источник напряжения (э.д.с.), управляемый напряжением (ИНУН) – идеализированный элемент схемы замещения, напряжение на полюсах которого не зависит от проходящего по нему тока, но зависит от управляющего им напряжения.
Источник напряжения (э.д.с.), управляемый током (ИНУТ) − идеализированный элемент схемы замещения , напряжение на полюсах которого не зависит от проходящего по нему тока, но зависит от управляющего им тока.
Источник тока, управляемый напряжением (ИТУН) – идеализированный элемент схемы замещения , ток которого не зависит от напряжения на полюсах, но зависит от управляющего им напряжения
Источник тока, управляемый током (ИТУТ) – идеализированный элемент схемы замещения, ток которого не зависит от напряжения на его полюсах, но зависит от управляющего им тока

## Slide 51: Контрольные вопросы и задачи
Может ли внешняя характеристик источника проходить через начало координат?
Какой режим (холостой ход или короткое замыкание) является аварийным для источника тока?
В чем заключаются эквивалентность и различие последовательной и параллельной схем замещения источника?
Определить индуктивность L и энергию магнитного поля WМ катушки, если при токе в ней I=20А потокосцепление y =2 Вб.
Ответ: L=0,1 Гн; WМ=20 Дж.
Определить емкость С и энергию электрического поля WЭ конденсатора, если при напряжении на его обкладках U=400 В заряд конденсатора q=0,2´ 10-3 Кл.
Ответ: С=0,5 мкФ; WЭ=0,04 Дж.
У генератора постоянного тока при токе в нагрузке I1=50Анапряжение на зажимах U1=210 В,а притоке, равном I2=100А, оно снижается до U2=190 В.
Определить параметры последовательной схемы замещения источника и ток короткого замыкания.
Ответ: