## Slide 1: Электрические сети и основы электроснабжения
Невзорова Алла Брониславовна
доктор технических наук, профессор
Гомель 2022
Белорусский государственный университет транспорта
Кафедра «Электротехника»

## Slide 2: ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ
Электрическая сеть – это совокупность различного напряжения линий и подстанций, задачей которых является передача и распределение электроэнергии.
Электрические сети делят по назначению, месту прокладки, величине напряжения, принципу построения, роду тока и некоторым другим признакам.
Электрические сети классифицируют по ряду показателей, характеризующих как сеть в целом, так и отдельные линии электропередачи (ЛЭП)

## Slide 3: Распределение электрической энергии из старого диафильма

## Slide 4: КЛАСИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ (1)
по величине напряжения
Выше 1000 В – 3 кВ, 6 кВ, 10 кВ, 20 кВ, 35 кВ, 110 кВ, 150 кВ, 220 кВ, 330 кВ, 500 кВ, 750 кВ;
До 1000 В ( 1кВ) – 127 В, 220 В, 380 В, 660 В;
По уровню номинального напряжения
а) сети низкого (напряжения (до 1 кВ);
б) сети среднего напряжения (выше 1 кВ и до 35 кВ включительно);
в) сети высокого напряжения (110 ... 220 кВ);
г) сети сверхвысокого напряжения (330 ... 750 кВ);
д) сети ультравысокого напряжения (выше 1000 кВ)
переменный
постоянный
По роду тока

## Slide 5: КЛАСИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ (2)
по принципу построения
замкнутые
по месту прокладки
наружные
По конструктивному исполнению и расположению электропроводки (силовые и осветительные ),
токопроводы - для передачи электроэнергии в больших количествах на небольшие расстояния,
воздушные линии - для передачи электроэнергии на большие расстояния,
кабельные линии - для передачи электроэнергии на далекие расстояния в случаях, когда сооружение ВЛ невозможно
разомкнутые.
внутренние

## Slide 6: КЛАСИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ (3)
По характеру потребления городские, промышленные, сельские, электрифицированных железных дорог, магистральных нефте- и газопроводов, электрических систем.
По назначению в схеме электроснабжения
местные
районные
по назначению
системообразующие
распределительные
питающие

## Slide 7: КЛАСИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ (4)
По степени подвижности
а) передвижные (допускают многократное изменение трассы, свертывание и развертывание) - сети до 1 кВ;
б) стационарные сети (имеют неизменяемую трассу и конструкцию):
временные - для питания объектов, работающих непродолжительно (несколько лет);
постоянные - большинство электрических сетей, работающих в течение десятилетий
По роду тока и числу проводов
а) линии постоянного тока: однопроводные, двухпроводные, трехпроводные (+, -, 0);
б) линии переменного тока: однофазные (одно- и двухпроводные), трехфазные (трех- и четырехпроводные), неполнофазные (две фазы и нуль).
6. По режиму работы нейтрали: с эффективно заземленной нейтралью (сети выше 1 кВ), с глухозаземленной нейтралью (сети до и выше 1 кВ), с изолированной нейтралью (сети до и выше 1 кВ).

## Slide 8: КЛАСИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ (5)
6. По режиму работы нейтрали: с эффективно заземленной нейтралью (сети выше 1 кВ), с глухозаземленной нейтралью (сети до и выше 1 кВ), с изолированной нейтралью (сети до и выше 1 кВ).
7. По схеме электрических соединений:
а) разомкнутые (нерезервированные)
б) магистральные (нагрузка присоединена к линии в разных местах). б) замкнутые (резервированные).
б) замкунутые

## Slide 9: Схемы силовых сетей

## Slide 10: Надежность электрических сетей обеспечивается:
1. применением схемы сети, учитывающей ответственность электроприемников;
2. выбором соответствующих марок проводов и кабелей;
3. тщательным расчетом сечений проводов и кабелей по нагреву, допустимой потере напряжения и механической прочности и расчетом устройств регулирования напряжения;
4. соблюдением технологии электромонтажных работ;
5. своевременным и качественным выполнением правил технической эксплуатации.

## Slide 11: Живучесть электрической сети -
это свойство выполнять свое назначение в условиях разрушающих воздействий в том числе и в боевой обстановке при воздействиях средств поражения противника.
Живучесть достигается:
1. использованием конструкций, которые наименее подвержены разрушению при воздействии поражающих факторов оружия противника;
2. специальной защитой сети от поражающих факторов;
3. четкой организацией ремонтно-восстановительных работ. Живучесть - основное тактическое требование.

## Slide 12: Экономичность
это минимум затрат на сооружение и эксплуатацию сети при условии выполнения требований надежности и живучести.
Экономичность обеспечивается:
применением типовых серийно выпускаемых и стандартных конструкций;
унификацией материалов и оборудования;
применением недефицитньгх и недорогих материалов;
возможностью дальнейшего развития, расширения и усовершенствования в процессе эксплуатации.

## Slide 13: Унификация

## Slide 14: Передача энергии от электростанции потребителю

## Slide 19: Электролиз на постоянном токе

## Slide 21
http://jelektro.ru/wp-content/uploads/2013/10/ac-dc-e1390846640522.jpg

## Slide 28: Выпрямление переменного тока

## Slide 36: Сглаживание пульсаций выпрямленного напряжения

## Slide 39: Ощущение переменного и постоянного тока

## Slide 41: Регулирование частоты вращения двигателя с помощью выпрямителя и инвертора