## Slide 1: Электрооборудование строительных площадок
Д.т.н., профессор
Невзорова А.Б.
Гомель, БелГУТ, 2019
Белорусский государственный университет транспорта
Кафедра «Электротехника»

## Slide 2: ГОСТ IEC 61140–2012 Защита от поражения электрическим током. Общие положения безопасности установок и оборудования (с Поправкой)
Согласно : «3.3 Электрическое оборудование – изделие, предназначенное для производства, передачи и изменения характеристик электрической энергии, а также для её преобразования в другой вид энергии».

## Slide 3: На объектах строительства электрическая энергия используется (потребляется) в различных технологических установках, среди которых можно выделить:
производственные машины и механизмы (станки различного назначения, строительные краны, землеройные машины), потребителем электроэнергии в которых являются электрические двигатели, преобразующие электрическую энергию в механическую;
термические установки, в которых электрическая энергию преобразуется в тепловую;
установки электростатического и электромагнитного поля, электрофильтры;
электрохимические установки;
установки электроискровой обработки металлов;
ручной электрифицированный инструмент;
установки электроосвещения;
устройства контроля и диагностики.

## Slide 4
В некоторых установках преобразование электрической энергии происходит в несколько видов энергии. В электродуговых установках (электросварка), в установках электроосвещения электрическая энергия преобразуется одновременно в световую и тепловую энергию.

## Slide 5: Основные виды электроприемников, применяемые в технологических установках различного назначения.
Электродвигатели используются в электроприводах различных производственных механизмов для перемещения рабочих органов механизмов. В электроприводах, где не требуется осуществлять регулирование скорости вращения, используются асинхронные двигатели с различной частотой вращения. Они достаточно просты в обслуживании и надежны. В случае, если требуется широкий и плавный диапазон регулирования частоты вращения, применяют электроприводы с двигателем постоянного тока.

## Slide 6: Основные виды электроприемников, применяемые в технологических установках различного назначения.
Нагреватели электротермических установок. Электротермические установки делятся на: электрические печи сопротивления, применяемые в ремонтных мастерских; электросварочные установки; установки индукционного нагрева для плавки и термообработки металлов и сплавов; установки прогрева бетона, термические коммунально-бытовые приборы.

## Slide 7: План-схема и схема электроснабжения строительной площадки жилого дома

## Slide 8: Перечень электрооборудования строительной площадки

## Slide 9: График работы потребителей электроэнергии на стройплощадке (из календарного плана строительства)

## Slide 12: Тема 1.1 Электрооборудование сварочных установок
Виды и назначение сварки. Сварочные аппараты постоянного и переменного тока.
Классификация, основные типы, устройство сварочных трансформаторов.
Техника безопасности при работе со сварочным оборудованием

## Slide 19: Электрооборудование строительных кранов и подъемников.
Основное и вспомогательное электрооборудование грузоподъемных машин.
Особенности работы электрооборудования строительных кранов и подъемников.
Электробезопасность при монтаже и эксплуатации грузоподъемных машин.

## Slide 20: Основное и вспомогательное электрооборудование грузоподъемных машин

## Slide 22: Особенности работы электрооборудования строительных кранов
К ним относятся: повторно-кратковременный режим работы, частые изменения направления вращения (реверс), необходимость регулирования скорости привода, значительные перегрузки, вибрация, затрудненный доступ для обслуживания и ремонта, а для башенных кранов также работа в условиях загрязненности, влажности, значительного перепада температур. Поэтому электрооборудование должно обладать повышенной прочностью, высококачественной изоляцией и надежной защитой от окружающей среды. Этому требованию отвечают машины и аппараты специального кранового исполнения. Однако на некоторых кранах применяют также электрические машины и аппараты общего (не кранового) исполнения.

## Slide 23: Типы грузовых подъемников:
шахтные подъемники (для использования снаружи здания),
консольные подъемники (для малогабаритных грузов),
двухмачтовые (для подъема объемных грузов),
платформенные (когда требуется поднимать грузы исключительно в горизонтальном состоянии),
гидравлические (используются в жилых помещениях),
строительные подъемники (используются при строительно-монтажных работах),
кран-балки (применяются на заводских складах и в цехах),
тали (поднятие/опускание и перемещение подвешенных грузов),
конвейеры (непрерывное перемещение грузов). Источник: https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=551678© Библиофонд

## Slide 25: Тема 1.3 Электрифицированные ручные машины и электроинструменты.
Содержание учебного материала,
Классификация электрифицированных ручных машин и электроинструмента по назначению. Классы изоляции электрических машин и оборудования для подключения их к сети.
Конструкция электроинструментов. Комбинированный электромеханизм (электромагнитный перфоратор).
Эксплуатация, ремонт и испытание ручных электрических машин.

## Slide 26: Тема 1.4 Электропрогрев бетона и электрооттаивание грунта.
Содержание учебного материала:
Методы, режимы, особенности электропрогрева бетона и грунта

## Slide 31: Электропрогрев грунта

## Slide 32: Затраты электроэнергии на прогрев грунта

## Slide 33: Нагрев и сушка при отделочных работах. Воздушная пушка

## Slide 34: Принцип работы газового воздушного обогревателя для строительных работ

## Slide 35: Электродвигатели переменного тока

## Slide 36: Электродвигатели переменного тока

## Slide 38: Электродвигатели постоянного тока
На производстве электродвигатели постоянного тока приводят в действие различные агрегаты и оборудование.
Главной обмоткой двигателя служит якорь, на который подается питание через коллектор и щеточный механизм. Он совершает вращательное движение в магнитном поле, образованном полюсами статора (корпуса двигателя). Якорь изготавливается из нескольких обмоток, уложенных в его пазах, и закрепленных там специальным эпоксидным составом.